## Slide 1: 汇编语言与逆向技术 第4章 数据传送、寻址与算数运算
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年

## Slide 2: 前章补充与复习
MASM内部以数据位的个数定义了多种数据类型
  BYTE，db，8位
  WORD，dw， 16位
  DWORD，dd， 32位
  QWORD ，dq，64

## Slide 3: 前章补充与复习
./ 与 .\ 执行问题
控制台权限-> 右键空白处-> 在终端打开
Lib文件夹空白 -> 重新下载
MASM编译 -> project-> console build all
Include masm.inc user32.inc || includelib masm.lib user32.lib
安装多个MASM导致路径混淆

## Slide 4: 本章知识点
数据传送指令
简单算数运算
操作符和伪指令
算术运算

## Slide 5: 1. 数据传送指令

## Slide 6: 汇编语言与高级语言
汇编语言与高级语言最根本的不同之处在于，程序员必须掌握内存中的数据存储和机器与系统相关的大量细节
汇编语言给了程序员极大的自由，可以直接与机器对话，不需要依靠各种“翻译人员”

## Slide 7: 指令
一条汇编语句
  标号（identifier）
  指令助记符（操作码opcode）
  操作数（oprand）
  注释（comment）

## Slide 8: 操作数类型
立即数（immediate）
  mov eax, 10h
寄存器（register）
  inc eax
内存（memory）
  mov eax, [ebp+8]

## Slide 9: 寄存器操作数的简写符号
r8，8位通用寄存器
r16，16位通用寄存器
r32，32位通用寄存器
reg，任意的通用寄存器
sreg，16位段寄存器

## Slide 10
下列哪些是32位通用寄存器？
EIP
EAX
EFLAGS
CS
A
B
C
D
提交
AX
E
多选题
10分

## Slide 11: 立即数操作数的简写符号
imm，8位、16位或32位立即数
imm8， 8位立即数
imm16，16位立即数
imm32，32位立即数

## Slide 12: 内存操作数的简写符号
r/m8，8位通用寄存器或内存操作数
r/m16，16位通用寄存器或内存操作数
r/m32，32位通用寄存器或内存操作数
mem，8位、16位、32位内存操作数

## Slide 13
r32是什么类型操作数的简写符号
32位内存操作数
32位立即数
32位通用寄存器
段寄存器
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 14: MOV指令
mov指令从源操作数向目的操作数复制数据
  mov destination，source
  C++中，destination = source

## Slide 15: MOV指令
两个操作数的尺寸必须一致
两个操作数不能同时为内存操作数
目的操作数不能是CS、EIP和IP
立即数不能直接送至段寄存器

## Slide 16: mov指令
mov — Move (Opcodes: 88, 89, 8A, 8B, 8C, 8E, ...)
语法
  mov <reg>,<reg>
  mov <reg>,<mem>
  mov <mem>,<reg>
  mov <reg>,<imm>
  mov <mem>,<imm>
例子
  mov byte ptr [var], 5

## Slide 17: 直接内存操作数
.data
var1 DWORD 1000h ；
.code
mov EAX, var1 ；
变量名（数据标号）
  数据段内偏移地址

## Slide 18: 内存寻址操作
masm32使用方括号表示内存寻址操作
  mov eax, [var1]
通常，直接内存操作数不使用中括号
  mov eax, var1
涉及到算术表达式时，使用中括号
  mov eax，[var1+5]

## Slide 19
以下哪种MOV指令格式不符合规则
mov mem, reg
mov mem, imm
mov mem, mem
mov reg, mem
A
B
C
D
提交
多选题
10分

## Slide 20
.data
var1 DWORD 0
var2 DWORD 100h
.code
;?
; 如何将var2的数值赋值给var1
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
mov eax, var2
mov var1, eax
答案解析
答案解析
主观题
10分

## Slide 21: invalid instruction operands

## Slide 22: 内存之间的数据移动
.data
var1 DWORD 0
var2 DWORD 100h
.code
mov eax, var2
mov var1, eax

## Slide 23: 整数的零扩展
复制尺寸较小的操作数到尺寸较大的操作数
MOVZX指令(move with zero-extend)
  movzx r32, r/m8
  movzx r32, r/m16
  movzx r16, r/m8

## Slide 24: MOVSX
MOVSX（move with sign-extend）符号扩展传送指令，最高位循环填充所有扩展位
  有符号整数的存储空间扩展
  movsx r32，r/m8
  movsx r32，r/m16
  movsx r16, r/m8

## Slide 25
.data
var1 BYTE 10h
.code
movzx eax, var1
movsx ebx, var1
eax寄存器的十六进制值是 [填空1]
ebx寄存器的十六进制值是 [填空2]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
20分

## Slide 26
.data
var1 BYTE 0A0h
.code
movzx eax, var1
movsx ebx, var1
eax寄存器的十六进制值是 [填空1]
ebx寄存器的十六进制值是 [填空2]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
20分

## Slide 27: LAHF指令
LAHF（load status flags into AH）指令把EFLAGS寄存器的低字节复制到AH寄存器
  符号标志（SF）
  零标志(ZF)
  辅助进位标志(AF)
  奇偶标志(PF)
  进位标志(CF)

## Slide 28: SAHF指令
SAHF（store AH into status flags）指令复制AH寄存器的值至EFLAGS寄存器的低字节
  修改CPU的符号标志（SF）、零标志(ZF)、辅助进位标志(AF)、奇偶标志(PF)、进位标志(CF)

## Slide 29: XCHG指令
XCHG（exchange data）指令交换两个操作数的内容
  XCHG reg, reg
  XCHG reg, mem
  XCHG mem, reg

## Slide 30
.data
var1 DWORD 100h
var2 DWORD 200h
.code
;?
; 如何交换var1和var2的值？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 31: 交换两个内存的值
.data
var1 DWORD 100h
var2 DWORD 200h
.code
mov eax, var1
xchg eax, var2
mov var1, eax

## Slide 32: 2. 简单算数运算

## Slide 33: INC指令
INC（increment）指令从操作数中加1
语法
  inc <reg> inc <mem>
例子
  inc eax
  inc [var1+4]

## Slide 34: DEC指令
DEC（decrement）指令从操作数中减1
语法
  dec <reg>
  dec <mem>
例子
  inc eax
  inc [var1+4]

## Slide 35: ADD指令
ADD指令将同尺寸的源操作数和目的操作数相加
  add <reg>,<reg> add <reg>,<mem> add <mem>,<reg> add <reg>,<imm> add <mem>,<imm>
相加的结果存储在目的操作数中
  ADD 目的操作数，源操作数
  影响标志位CF、ZF、SF、OF、AF、PF

## Slide 36: SUB指令
SUB指令将源操作数从目的操作数中减掉
  sub <reg>,<reg> sub <reg>,<mem> sub <mem>,<reg> sub <reg>,<imm> sub <mem>,<imm>
SUB 目的操作数， 源操作数
影响的标志位有CF、ZF、SF、OF、AF、PF

## Slide 37: NEG指令
NEG（negate）指令通过将数字转换为对应的补码而求得其相反数
  neg <reg> neg <mem>
影响的标志位：CF、ZF、SF、OF、AF、PF

## Slide 38
.data
var1 DWORD 1000h
.code
neg var1; NEG操作之后，var1的十六进制值是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 39: 直接偏移操作数
在变量名后面加上一个偏移值，可以创建直接偏移（direct-offset）操作数
访问没有显式标号的内存

## Slide 40: 3. 操作符和伪指令

## Slide 41: 数据相关的伪指令
BYTE、WORD、DWORD
ALIGN伪指令
LABEL伪指令

## Slide 42: 数据相关的操作符（Operator）
PTR操作符
TYPE操作符
LENGTHOF操作符
SIZEOF操作符
OFFSET操作符

## Slide 43: OFFSET操作符
OFFSET操作符返回数据标号的偏移地址
偏移地址表示标号距离数据段开始的距离
  CS的值一般是0
  CS为零的时候，OFFSET等同内存虚拟地址

## Slide 44: OFFSET操作符

## Slide 45
OFFSET操作符获得的偏移地址占用几个字节？
1字节
2字节
3字节
4字节
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 46: ALIGN伪指令
ALIGN指令将变量的位置按BYTE、WORD、DWORD边界对齐
  ALIGN 边界值
  边界值可以是1、2、4、8或16（ a power of 2 ）
  “Aligned data can improve performance, at the expense of wasted space between data elements.”

## Slide 47: ALIGN伪指令

## Slide 48: ALIGN
When data is aligned, the skipped space is padded with zeroes. When instructions are aligned, the skipped space is filled with appropriately-sized NOP instructions.
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/align-masm?view=msvc-160

## Slide 49
判断题：ALIGN伪指令可以对代码段的指令进行对齐操作。
正确
错误
A
B
提交
单选题
10分

## Slide 50: PTR操作符
PTR操作符可以重载操作数声明的默认尺寸

## Slide 51
.data
var1 DWORD 12345678h
.code
movzx eax, BYTE PTR var1
; 寄存器eax的十六进制值是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 52
.data
var1 WORD 1234h
var2 WORD 5678h
.code
mov eax, DWORD PTR var1
; 寄存器eax的十六进制值是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 53: TYPE操作符
TYPE操作符返回变量的字节数
.data
var1 BYTE 0
var2 WORD 0
var3 DWORD 0
.code
mov eax, TYPE var2

## Slide 54: LENGTHOF操作符
LENGTHOF操作符计算数组中元素的数目，元素由出现在同一行的值定义
.data
var1 DWORD 0，1，2，3
.code
mov eax, LENGTHOF var1

## Slide 55: LENGTHOF操作符
.data
var1 DWORD 0， 1， 2，3
DWORD 4， 5， 6，7
.code
mov eax, LENGTHOF var1

## Slide 56: LENGTHOF操作符
.data
var1 DWORD 0， 1， 2，3，
4， 5， 6，7
.code
mov eax, LENGTHOF var1
第一行的最后加一个逗号，连接下一行的初始值

## Slide 57: SIZEOF操作符
SIZEOF操作符的返回值等于LENGTHOF和TYPE返回值的乘积
.data
var1 DWORD 0， 1， 2，3，
4， 5， 6，7
.code
mov eax, SIZEOF var1

## Slide 58: LABEL伪指令
LABEL伪指令允许插入一个标号，并赋予其尺寸属性而无须分配任何实际的存储空间。
为数据段内其后定义的变量提供一个别名

## Slide 59: LABEL伪指令
.data
dw_var LABEL DWORD
var1 WORD 1234h
var2 WORD 5678h
.code
mov eax, dw_var
eax等于56781234h

## Slide 60
.data
w_var LABEL WORD
var1 DWORD 12345678h
.code
movzx eax, w_var
; eax的十六进制值是 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 61: 4. 循环语句

## Slide 62: JMP指令
JMP语句的使用特别简单：
JMP [目标地址]
同学们，想想这么设计有什么缺陷呢？为什么汇编最终被更加高级的语言所取代

## Slide 63: LOOP指令
LOOP的格式和JMP指令类似：
LOOP [目的地址]
LOOP指令类似于C语言的While循环语句，那么它是如何判断什么时候跳出循环呢？

## Slide 64: LOOP指令
LOOP的格式和JMP指令类似：
LOOP [目的地址]
LOOP指令类似于C语言的While循环语句，那么它是如何判断什么时候跳出循环呢？
答案：通过ECX寄存器的值是否为0来进行计数与判断。

## Slide 65: 5. 间接寻址

## Slide 66: 直接偏移操作数

## Slide 67
.data
var1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h
.code
mov eax, [填空1] ; 如何访问没有显式标号的内存值2000h
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 68: 间接寻址
用寄存器作为指针并控制该寄存器的值称为间接寻址（indirect addressing）
如果一个操作数使用的是间接寻址，就称之为间接操作数（indirect operand）。

## Slide 69: 间接操作数
任何一个 32 位通用寄存器（EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP 和 ESP）加上方括号就能构成一个间接操作数

## Slide 70
“inc [eax]”指令在编译的时候为什么会出错？
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。正常使用需3.0以上版本
答案解析
答案解析
主观题
10分

## Slide 71: 间接操作数
.data
val DWORD 12345678h
.code
mov esi, OFFSET val
mov eax, DWORD PTR [esi]

## Slide 72: 间接操作数
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, OFFSET array_dw
mov eax, [esi] ;（第一个数）
add esi, 4
add eax, [esi] ;（第二个数）
add esi, 4
add eax, [esi] ;（第三个数）

## Slide 73: 变址操作数
变址操作数（indexed operand）把常量和寄存器相加以得到一个有效地址
任何32位通用寄存器都可以作为变址寄存器
  constant[reg]
  [constant+reg]

## Slide 74: 变址操作数
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, 0
mov eax, array_dw[esi] ;（第一个数）
add esi, 4
add eax, array_dw[esi] ;（第二个数）
add esi, 4
add eax, array_dw[esi] ;（第三个数）

## Slide 75: 变址操作数
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, OFFSET array_dw
mov eax, [esi] ;（第一个数）
add eax, [esi+4] ;（第二个数）
add eax, [esi+8] ;（第三个数）

## Slide 76: 变址操作数的比例因子
.data
array_dw DWORD 10000h, 20000h, 30000h
.code
mov esi, 0
mov eax, array_dw[esi*TYPE array_dw] ;
mov esi, 1
add eax, array_dw[esi* TYPE array_dw]
mov esi, 2
add eax, array_dw[esi* TYPE array_dw]

## Slide 77: 指针
如果一个变量包含另一个变量的地址，则该变量称为指针

## Slide 78: 指针
.data
array_b BYTE 10h, 20h, 30h, 40h
array_w WORD 1000h, 2000h, 3000h
ptr_b DWORD array_b
ptr_w DWORD array_w

## Slide 79: 指针
.data
array_b BYTE 10h, 20h, 30h, 40h
array_w WORD 1000h, 2000h, 3000h
ptr_b DWORD OFFSET array_b
ptr_w DWORD OFFSET array_w

## Slide 80: 指针
32位模式下的NEAR指针和FAR指针
NEAR指针（课程使用NEAR指针）
  相对数据段开始的32位偏移地址
FAR指针
  48位的段选择子-偏移地址

## Slide 81: TYPEDEF操作符
TYPEDEF操作符允许创建用户自定义的类型
  PBYTE TYPEDEF PTR BYTE ;字节指针
  PWORD TYPEDEF PTR WORD ;字指针
  PDWORD TYPEDEF PTR DWORD ;双字指针

## Slide 82: TYPEDEF操作符
PADWORD TYPEDEF PTR DWORD
.data
array1 DWORD 1000h, 2000h, 3000h, 4000h
ptr1 PADWORD array1

## Slide 83
PBYTE TYPEDEF PTR BYTE
.data
var1 BYTE 10h
ptr1 PBYTE var1 ; 变量ptr1的尺寸？
1 BYTE
2 BYTE
3 BYTE
4 BYTE
A
B
C
D
提交
单选题
10分

## Slide 84: 本章学习的知识点
数据传送指令
简单算数运算
操作符和伪指令
算术运算

## Slide 85: 汇编语言与逆向技术 第4章 数据传送、寻址与算数运算
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年