## Slide 1: 汇编语言与逆向技术 第6章 条件处理指令及程序结构
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年

## Slide 2: 本章知识点
程序动态调试
控制流转移指令
  重点：CMP、条件跳转、LOOP
过程的定义和使用
  重点：PROC、ENDP、CALL、RET
调用链接库中的函数
  难点：PROTO伪指令

## Slide 3: 控制流转移指令

## Slide 4
有几种CPU控制流转移的方式？
作答
主观题
10分

## Slide 5: 控制转移
控制转移（transfer of control）是一种改变汇编语句执行顺序的方法。
  无条件转移
  条件转移

## Slide 6
CPU的控制流跳转是如何实现的？
作答
主观题
10分

## Slide 7: 无条件转移 Unconditional Jump
将CPU控制权直接转移到指定的汇编语句
  修改EIP为指定的内存地址
  CPU从EIP指定的内存地址读取下一条机器指令

## Slide 8: JMP指令
JMP指令也被称为无条件转移（Jump）指令，这意味着程序可以在没有任何先决条件的情况下改变执行顺序。
JMP 目的地址
JMP指令实现CPU控制权的无条件跳转
目的地址是代码标号
  代码标号被汇编器翻译成内存地址
  CPU看到的是内存地址，不是代码标号

## Slide 9: 循环
top：
... ...
... ...
JMP top
无限循环

## Slide 10
条件跳转指令的判断条件存储在哪里?
作答
主观题
10分

## Slide 11: 条件跳转指令 Conditional Jump
布尔和比较指令
  AND、OR、XOR、NOT、TEST、CMP

## Slide 12: AND指令
AND指令可以操作寄存器和存储单元作为目的操作数，而立即数、寄存器和存储单元可以作为源操作数，但目的操作数和源操作数中不能同时都是存储器操作数。
AND reg, reg
AND reg, mem
AND reg, imm
AND mem, reg
AND mem, imm

## Slide 13: AND指令
常被用于清除选定位，保留其他位,当执行AND指令时，它会设置标志位CF和OF为0，根据结果按照定义来影响标志位SF、ZF和PF。

## Slide 14: OR指令
按位“或” 操作，结果存放在目的操作数中。
OR指令可以操作寄存器和存储单元作为目的操作数，而立即数、寄存器和存储单元可以作为源操作数，但目的操作数和源操作数中不能同时都是存储器操作数。
OR reg, reg
OR reg, mem
OR reg, imm
OR mem, reg
OR mem, imm

## Slide 15: OR指令
常被用于设定选定位，保留其他位。当执行OR指令时，它会设置标志位CF和OF为0

## Slide 16
MOV EAX, 35H
AND EAX, 53H
OR EAX, 35H
的结果？
作答
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
填空题
0分
Notes: 35H

## Slide 17: XOR指令
按位“异或” 操作，结果存放在目的操作数中。
  如果位相同，结果为0；否则为1。
  与同样操作数执行两次XOR运算后，其值保持不变。
  用于检查奇偶标志

## Slide 18: NOT指令
单操作数，按位“取反” 操作，结果存放在该操作数中。
NOT reg
NOT mem

## Slide 19
MOV EAX, 35H
XOR EAX, 53H
NOT EAX, 35H
的结果？
作答
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
填空题
0分
Notes: 99H

## Slide 20: TEST指令
按位“与” 操作，但结果不会存放在目的操作数中（与AND的区别），只会设置相应的标志位。
  检查某些位是否为1

## Slide 21: CMP指令
CMP指令，比较目的操作数和源操作数
  CMP reg，reg
  CMP reg，imm
  CMP mem，reg
  CMP mem，imm
  CMP reg，mem

## Slide 22: CMP指令
执行从源操作数中减掉目的操作数的减法操作
  用于条件跳转指令的条件判断
  不改变目的操作数和源操作数，只影响eflags的标志位
设置相应的标志位
标志位：OF、SF、ZF、AF、PF、CF

## Slide 23
MOV EAX，100h
MOV EBX, 200h
CMP EAX, EBX
JA L1
INVOKE StdOut， ADDR str1
JMP L2
L1：
INVOKE StdOut，ADDR str2 ;
L2：
INVOKE ExitProcess，0

## Slide 24: 设置标志位技巧
设置和清除零标志位ZF

## Slide 25: 设置符号标志技巧
设置和清除符号标志位SF

## Slide 26: 设置进位标志技巧
设置和清除进位标志位CF
STC ;设置进位标志
CLC ;清除进位标志

## Slide 27: 设置溢出标志技巧
设置和清除溢出标志位OF

## Slide 28: 条件跳转指令Conditional Jump
Instruction | Description | Flags tested
JE/JZ | Jump Equal or Jump Zero | ZF
JNE/JNZ | Jump not Equal or Jump Not Zero | ZF
JG/JNLE | Jump Greater or Jump Not Less/Equal | OF, SF, ZF
JGE/JNL | Jump Greater/Equal or Jump Not Less | OF, SF
JL/JNGE | Jump Less or Jump Not Greater/Equal | OF, SF
JLE/JNG | Jump Less/Equal or Jump Not Greater | OF, SF, ZF
有符号数的条件跳转指令
Conditional jump instructions used on signed data
条件指令j<condition>，通过条件判断来修改CPU控制流

## Slide 29: 条件跳转指令 Conditional Jump
Instruction | Description | Flags tested
JE/JZ | Jump Equal or Jump Zero | ZF
JNE/JNZ | Jump not Equal or Jump Not Zero | ZF
JA/JNBE | Jump Above or Jump Not Below/Equal | CF, ZF
JAE/JNB | Jump Above/Equal or Jump Not Below | CF
JB/JNAE | Jump Below or Jump Not Above/Equal | CF
JBE/JNA | Jump Below/Equal or Jump Not Above | AF, CF
无符号数的条件跳转指令
Conditional jump instructions used on unsigned data

## Slide 30: 条件跳转指令 Conditional Jump
Instruction | Description | Flags tested
JXCZ | Jump if CX is Zero | none
JC | Jump If Carry | CF
JNC | Jump If No Carry | CF
JO | Jump If Overflow | OF
JNO | Jump If No Overflow | OF
JP/JPE | Jump Parity or Jump Parity Even | PF
JNP/JPO | Jump No Parity or Jump Parity Odd | PF
JS | Jump Sign (negative value) | SF
JNS | Jump No Sign (positive value) | SF
标志位和特殊用途的条件跳转指令
conditional jump instructions have special uses and check the value of flags

## Slide 31
如何进行跳转条件的判断？
作答
主观题
10分

## Slide 32: LOOP指令
LOOP 目的地址
LOOP指令可以指定循环执行的次数 （loop count）
  ECX寄存器作为循环计数器
  LOOP指令执行时，ECX减1
  如果ECX不等于0，跳转到目的地址
  如果ECX等于0，不跳转，顺序执行

## Slide 33: LOOP指令
MOV EAX 10h
MOV ECX 10h
L1：
INC EAX
LOOP L1

## Slide 34
MOV EAX 10h
MOV ECX 10h
L1：
INC EAX
LOOP L1
LOOP循环结束后，EAX寄存器的值为 [填空1]
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
2分

## Slide 35: LOOP指令
LOOP指令先ecx减1，然后判断ecx是否为0.
LOOP is exactly like dec ecx / jnz

## Slide 36
MOV EAX 10h
MOV ECX 0
L1：
INC EAX
LOOP L1
如果ECX的初始值为0，LOOP会循环执行 [填空1] 次。
作答
正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂
填空题
10分

## Slide 37: 循环的嵌套
.data
count DWORD 0
.code
MOV ECX, 100； L1 循环100次
L1：
MOV count, ECX
MOV ECX, 10 ; L2 循环10次
L2:
... ....
LOOP L2
MOV ECX， count
LOOP L1

## Slide 38
.data
array DWORD 100h, 200h, 300h, 400h
编写汇编代码，计算数组array的和
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 39: LOOP指令的变种（自学）
LOOPZ、 LOOPE
LOOPNZ、 LOOPNE

## Slide 40: 数组求和
.data
array DWORD 100h, 200h, 300h, 400h
.code
MOV ECX, LENGTHOF array ; 循环次数
MOV EDI，OFFSET array；索引
MOV EAX，0；和
L1：
ADD EAX，[EDI]
ADD EDI, TYPE array
LOOP L1

## Slide 41
.data
src BYTE “Hello World”, 0Dh, 0Ah, 0
dst BYTE SIZEOF src DUP(0), 0
使用LOOP指令，将字符串src复制到dst
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 42: 字符串赋值
.data
src BYTE “Hello World”, 0Dh, 0Ah, 0
dst BYTE SIZEOF src DUP(0), 0
.code
MOV ECX, SIZEOF src ；循环次数
MOV ESI, 0 ；字符索引
L1:
MOV AL, BYTE PTR src[ESI]
MOV BYTE PTR dst[ESI], AL
INC ESI
LOOP L1

## Slide 43
.data
num BYTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
.code
将数字转换成对应的ASCII字符，输出到命令行窗口
ASCII 编码：
‘0’30h
‘1’31h
... ...
‘9’39h
作答
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂
主观题
10分

## Slide 44
.data
num BYTE 1， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， 9， 0，0
.code
MOV ECX, 10 ；循环次数
MOV ESI, 0 ； 索引
L1:
MOV AL, BYTE PTR num[ESI]
ADD AL，30h
MOV BYTE PTR num[ESI], AL
INC ESI
LOOP L1

## Slide 45: 整数算术指令

## Slide 46: 移位和循环移位指令

## Slide 47: 逻辑移位
逻辑左移\右移：对无符号数进行移位，以0填充移出的位
SHL\SHR 目的操作数，移位位数
可以使用CL存放移动的位数，适用于所有的移位操作

## Slide 48: 逻辑移位
逻辑左移：实现无符号数快速乘法，2^n
逻辑右移：实现无符号数快速除法，2^n
实现dl乘以2

## Slide 49: 算术移位
算术左移\右移：对有符号数进行移位，符号位不变，
算术左移：以0填充移出的位；算术右移：以符号位填充移出的位
SAL\SAR 目的操作数，移位位数

## Slide 50
请写出
MOV AL, 35h
SHL AL，3
的运算结果
作答
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
A8H
答案解析
填空题
0分
Notes: A8H

## Slide 51
请写出
MOV AL, 0B5h
SAR AL，2
的运算结果
作答
此题未设置答案，请点击右侧设置按钮
可为此题添加文本、图片、公式等解析，且需将内容全部放在本区域内。
A8H
答案解析
填空题
0分
Notes: 0EDH

## Slide 52: 循环移位
向左\右循环移位后，把最高\低位同时复制到进位标志和移出位中
  循环左移利用ROL实现
  循环右移利用ROR实现
  此外，还有RCL和RCR的变种（自学）

## Slide 53: 快速二进制乘法
可以利用逻辑移位实现快速乘法，相比较MUL\IMUL指令，执行速度更快
例如：实现EAX*36 = EAX*32+ EAX*4

## Slide 54
请写出实现EAX*50的汇编代码
作答
主观题
10分

## Slide 55: 无符号乘法指令
乘法：MUL无符号乘法指令，乘数与被乘数具有相同尺寸，乘积是乘数/被乘数的2倍
  接受一个操作数（即乘数）：寄存器操作数、内存操作数均可，但不能是立即数。另一个隐含操作数，即被乘数是EAX。
MUL r/m8
MUL r/m16
MUL r/m32
16\32位乘数，其乘积高位存于DX\EDX中

## Slide 56: 有符号乘法指令
  乘法：IMUL有符号乘法指令，用法与MUL相似。 除了单操作数，还支持双、三操作数
  单操作数：结果存于EAX或EDX:EAX中
双操作数：结果存于第1操作数
三操作数：结果存于第1操作数

## Slide 57: 无符号除法指令
除法：DIV无符号除法指令，与MUL类似，唯一操作数为除数，只能为寄存器或内存。
结果分为商和余数，商一般存入EAX，余数存入AH或EDX

## Slide 58: 有符号除法指令
除法：IDIV有符号除法指令，余数的符号与被除数保持一致
符号扩展：需要对被除数进行符号扩展，8位除法扩展至AH，16位除法扩展至DX，32位除法扩展至EDX
除法溢出：可能由于商太大导致除法溢出，会触发CPU中断

## Slide 59: 过程的定义和使用

## Slide 60: 过程
C++中的函数定义
  return_type function_name( parameter list ) {
    body of the function
  }

## Slide 61: 过程
返回类型：一个函数可以返回一个值。return_type 是函数返回值的数据类型。
函数名称：这是函数的实际名称。函数名和参数列表一起构成了函数签名。

## Slide 62: 过程
参数：参数就像是占位符。当函数被调用时，向参数传递一个值，这个值被称为实际参数。参数列表包括函数参数的类型、顺序、数量。
函数主体：函数主体包含一组定义函数执行任务的语句。

## Slide 63: 过程
int max(int num1, int num2) {
  // 局部变量声明
  int result;
  if (num1 > num2)
  result = num1;
  else
  result = num2;
  return result;
}

## Slide 64: 过程
汇编语言中，一般使用术语“过程”（procedure）表示高级语言中的函数、方法
  函数（function），C/C++中称为函数
  方法（method），JAVA中称为方法

## Slide 65: 过程
汇编语言早于 “面向对象”、“面向函数”的编程语言
  编译器是如何将这些高级语言中的函数、过程翻译成汇编语言的？

## Slide 66: 过程
汇编语言把过程定义为以返回语句结束的命名语句块。
  使用PROC和ENDP伪指令来声明过程
  必须定义一个过程名字（标识符）

## Slide 67: 过程
my_proc PROC
  ... ...
  ret
my_proc ENDP
除启动过程之外，其它过程以ret指令结束
  将CPU控制权转移到过程被调用的地方

## Slide 68: 启动过程（main）
main PROC
... ...
main ENDP
启动过程（main）的返回语句是
  INVOKE ExitProcess, 0
  将CPU的控制权转移给Windows操作系统

## Slide 69: 过程的定义
MyProc过程，计算寄存器EAX、EBX、ECX之和
  MyProc PROC
  ADD EAX，EBX
  ADD EAX，ECX
  RET
  MyProc ENDP

## Slide 70: 过程的调用与返回
CALL指令将CPU的控制权转移到新的内存地址执行指令，实现过程的调用
RET指令将CPU的控制权返回到程序中过程被调用的地方继续执行

## Slide 71: 过程的调用与返回
main PROC
MOV EAX, 1000h
MOV EBX, 1000h
MOV ECX, 1000h
CALL MyProc
INVOKE ExitProcess, 0
main ENDP
MyProc PROC
ADD EAX, EBX
ADD EAX, ECX
RET
MyProc ENDP

## Slide 72: 过程的调用与返回
过程返回地址的保存
  CALL指令调用之后，将过程的返回地址压入堆栈，将过程入口地址赋值给EIP，实现CPU控制权的转移
  RET指令调用之后，将过程的返回地址赋值给EIP寄存器，实现CPU控制权的转移

## Slide 73: 过程的调用与返回

## Slide 74: 调用链接库中的函数

## Slide 75: 链接库
链接库（Link Library）是一个文件，包含已经编译成机器码的过程，其引入过程如下。
  includelib \masm32\lib\masm32.lib
  includelib \masm32\lib\kernel32.lib

## Slide 76: PROTO伪指令
PROTO伪指令用于声明链接库中的过程
include \masm32\include\masm32.inc
include \masm32\include\kernel32.inc

## Slide 77: PROTO伪指令声明举例
StdOut
  StdOut PROTO :DWORD
StdIn
  StdIn PROTO :DWORD,:DWORD
ExitProcess
  ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

## Slide 78: 库包含文件
库包含文件，包含.inc文件，类似头文件
  include \masm32\include\masm32.inc
  include \Irvine32\Irvine32.inc

## Slide 79: 典型的附带链接库文件
Irvine32和Irvine16链接库，包含了常用的输入输出功能
  includelib \Irvine32\Irvine32.lib
  include \Irvine32\Irvine32.inc
利用call调用相关过程

## Slide 80: Irvine32和Irvine16提供的过程

## Slide 81: 堆栈功能
压栈操作（PUSH）

## Slide 82: 堆栈功能
出栈操作（POP、POPFD）

## Slide 83
执行 PUSH EAX
PUSH BX
后ESP的值变为？
ESP+6
ESP+8
ESP-8
ESP-6
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 84
执行 PUSH EAX
POP BX
后ESP的值变为？
ESP+2
ESP+6
ESP-2
ESP-6
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 85: 堆栈功能
标志位的压栈出栈（PUSHFD、POPFD）

## Slide 86: 汇编语言与逆向技术 第6章 条件处理指令及程序结构
王志、李旭昇、过辰锴、邓琮弋
zwang@nankai.edu.cn
南开大学 网络空间安全学院
2025-2026学年